## Slide 1: به نام خدا تدابیر درمانی در دیالیز مزمن
دکتر شهرزاد شهیدی
استاد نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر میلاد اسکندری
دستیار فوق تخصصی نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

## Slide 2: دیالایزر

## Slide 7: تفاوت سایز و Flux

## Slide 9: انتخاب دیالایزر

## Slide 15: محلول دیالیز

## Slide 25: اوره به عنوان شاخص محلول
سمیت اورمیک ناشی از هر دو نوع مواد محلول با وزن مولکولی کوچک و بزرگ است
سموم کوچک اهمیت بیشتری دارند، پس مقدار دیالیزی که تجویز می‌شود بر اساس برداشت اوره تعیین می‌گردد

## Slide 26: اهداف کفایت دیالیز (Dialysis Adequacy)
دو شاخص اصلی:
URR (Urea Reduction Ratio)
Single-pool Kt/V (spKt/V)
اهداف طبق راهنماهای KDOQI و KDIGO
URR ≥ 65%
spKt/V ≥ 1.2

## Slide 27: URR

## Slide 28
≥65% : مناسب
مزایا
ساده
نیاز به محاسبه پیچیده ندارد

## Slide 29: KT/V
:Kکلیرانس دستگاه mL/min) )
T: مدت دیالیز (min)
V: حجم توزیع اوره (تقریبا برابر با TBW بر اساس فرمول watson)
مفهوم:
چند برابر حجم توزیع اوره، حین دیالیز پاکسازی شده است

## Slide 30: مثال ساده

## Slide 31: زمان دیالیز
برای فسفات و مولکول‌های متوسط، مجموع زمان هفتگی دیالیز مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده برداشت است
European Best Practices (2002):
حداقل زمان 4 ساعت 3 بار در هفته

## Slide 32: کفایت دیالیز برای برنامه‌هایی غیر از سه‌بار در هفته
چهار تا شش جلسه در هفته:
چهار جلسه دیالیز در هفته برای درمان بیماران بزرگ‌جثه، بیماران مبتلا به فشار خون بالا و بیمارانی که مشکل برداشت مایع اضافی دارند
دو جلسه در هفته:
شایعترین علت: دلایل اقتصادی
برای بیمارانی که عملکرد باقی‌مانده کلیه قابل‌توجهی ندارند، مناسب نیست

## Slide 33: بررسی دوز دیالیز دریافت شده
طبق KDOQI ماهانه پایش می‌شود (بر اساس URR و KT/V)

## Slide 34: روش‌های دقیق‌تر
Solute Solver، در اینترنت موجود است (http://www.ureakinetics.org).
روش جایگزینی که مورد تأیید KDOQI نیز هست، استفاده از معادله زیر است (Daugirdas, 1993)
spKt/V = −ln(R − 0.008 × t) + (4 − 3.5 × R) × UF/W
در این معادله، R برابر است با (1 − URR) یا به‌سادگی post-SUN / pre-SUN .
t طول جلسه دیالیز بر حسب ساعت است.
−ln لگاریتم طبیعی منفی است.
UF (حجم اولترافیلتراسیون) همان میزان کاهش وزن بر حسب کیلوگرم است و W وزن پس از دیالیز می‌باشد

## Slide 35: چه عواملی KT/V را تغییر می‌دهند؟
↑ مدت دیالیز
↑ Blood flow (Qb)
Dialysate flow (Qd) ↑
↑سطح فیلتر Surface area))
↑ضریب انتقال فیلتر KoA))
↓ کاهش حجم بدن V))

## Slide 36: مفهوم «وزن خشک» یا وزن بهینه پس از دیالیز
وزنی که در آن تمام یا بیشتر مایع اضافی بدن برداشته شده
وزن خشک خیلی پایین: افت فشار خون مکرر در بخش پایانی جلسه دیالیز
در عمل، وزن بهینه پسادیالیز هر بیمار باید به‌صورت آزمون و خطا تعیین شود

## Slide 37: دستور دیالیز

## Slide 38: سوال
بیمار آقای 58 ساله مبتلا به ESRD که روزانه 10mL ادرار دارد
قد: 165 cm
وزن: 54 kg
وزن خشک: 53 kg
BUN قبل از دیالیز: 70 و بعد از دیالیز 20
بیمار در حال حاضر در حال دریافت دیالیز با دیالایزر F8 ، 2 بار در هفته به مدت 4 ساعت با دور خون 250 می باشد
بیمار ذکر میکند روزهای بعد از دیالیز همچنان تنگی نفس دارد
چه تغییری در دستور دیالیز ایشان ایجاد می کنید؟